## Slide 1
PROCESADORES DE SEÑAL
Compresión, Ganancia y Color Sonoro
DISTRESSOR
Empirical Labs
GRACE m801
Preamplificador
NEVE 2264ALBB
Compresor Clásico
Ingeniería de Audio Profesional · Procesamiento de Dinámica y Color

## Slide 2
CONTENIDO
01
Distressor (Empirical Labs EL8)
Compresor multiestilo con personalidad analógica
02
Grace m801
Preamplificador de micrófono de referencia, 8 canales
03
Neve 2264ALBB
Compresor/limitador clásico de consola con color vintage
04
Comparativa Final
Diferencias clave, usos y elección según aplicación

## Slide 3
01 · DISTRESSOR — Empirical Labs EL8
¿Qué es el Distressor?
El Distressor es un compresor analógico de hardware diseñado por Dave Derr (Empirical Labs) en los años 90. Es uno de los compresores más versátiles de la industria: puede emular el sonido de compresores clásicos como el VCA, el Opto y el feedback, además de añadir distorsión controlada para saturación armónica.
Especificaciones Clave
Tipo de detección
Feed-forward / Feedback (seleccionable)
Ratios disponibles
1:1 · 2:1 · 4:1 · 8:1 · 10:1 · 20:1 · Nuke (∞:1)
Controles
Input, Output, Attack, Release, Ratio, Distortion
Distorsión
2nd y 3rd harmonic (interruptores selectables)
Tipo circuito
Analógico VCA con topología híbrida
Desarrollado en 1991 · Estándar de la industria en estudios profesionales de todo el mundo

## Slide 4
01 · DISTRESSOR — Funcionamiento y Características
Modos de Ratio
Los ratios van desde 1:1 (sin compresión) hasta el modo 'Nuke' (∞:1, limitación total). El ratio 10:1 emula el sonido de compresores vintage de cinta.
Distorsión Armónica
Dos interruptores permiten añadir 2º y 3er armónico, sumando calidez y saturación analógica característica de equipos vintage.
Modo Opto (Nuke + Dist)
Activando ambos interruptores de distorsión se obtiene un comportamiento tipo Opto con compresión musical y natural.
Attack & Release
Controles de ataque y release muy amplios que permiten desde compresión transparente hasta efectos de pumping extremos.
Detector (Link)
Posee enlace estéreo para comprimir pares de canales de forma coherente, ideal para bus estéreo y masterización.
HP SC (Side Chain)
Filtro pasa-altos en el side chain para evitar que las frecuencias graves activen excesivamente la compresión, muy útil en mezcla.
💡 Uso típico: Voces, batería, guitarras, bus de mezcla. Su versatilidad lo hace imprescindible en cualquier studio.

## Slide 5
02 · GRACE m801 — Preamplificador de Referencia
¿Qué es el Grace m801?
El Grace Design m801 es un preamplificador de micrófono de 8 canales de alta fidelidad, orientado a grabaciones de máxima calidad. A diferencia del Distressor o el Neve, NO es un compresor: su función es amplificar la señal del micrófono de forma limpia, transparente y con la mínima coloración posible. Es un referente en grabación clásica, acústica, orquestal y de voz.
Especificaciones Clave
Tipo de dispositivo
Preamplificador de micrófono (8 canales)
Ganancia
0 a +66 dB, ajuste continuo por canal
Impedancia entrada
Seleccionable: LOW (150 Ω) / HIGH (2.4 kΩ)
Alimentación Phantom
+48V por canal, seleccionable
Conectores
XLR balanceado entrada + salida, salida directa TRS
Ruido (EIN)
< –131 dBu (referencia de la industria)
Fabricado en Boulder, Colorado · Considerado uno de los preamplificadores más transparentes del mercado

## Slide 6
02 · GRACE m801 — Funcionamiento y Diseño
A
Topología Clase A
El m801 utiliza un diseño en Clase A discreto. Esto significa que el transistor de amplificación conduce durante todo el ciclo de la señal, eliminando la distorsión de cruce y garantizando linealidad máxima.
T
Transformerless (sin transformador)
A diferencia de preamplificadores clásicos como el Neve, el m801 NO usa transformador de entrada. Esto elimina la coloración magnética y preserva la señal original con mayor fidelidad.
Z
Selección de impedancia
El usuario puede seleccionar entre baja y alta impedancia de entrada. Esto afecta el timbre del micrófono: baja impedancia = más control y frecuencias medias; alta = brillo y apertura.
P
Alimentación phantom (+48V)
Cada canal tiene phantom power independiente, permitiendo usar micrófonos de condensador en todos los canales simultáneamente o en combinación con micrófonos dinámicos.
D
Salida directa (Direct Out)
Posee una salida de línea directa por canal (TRS), ideal para enrutamiento a DAW o a procesadores externos de forma independiente, sin afectar la salida principal XLR.
N
EIN: Ruido ultra bajo
Con un nivel de ruido de entrada (EIN) menor a -131 dBu, el m801 es silencioso en extremo, crítico para grabar fuentes dinámicas (voz suave, cuerdas, acústica).

## Slide 7
03 · NEVE 2264ALBB — Compresor/Limitador Clásico
¿Qué es el Neve 2264ALBB?
El Neve 2264ALBB es la reencarnación en formato 500 o modular del legendario compresor/limitador 2264 original, diseñado por Rupert Neve en los años 70 para sus consolas de mezcla. Es famoso por su carácter sonoro único: los transformadores de entrada/salida Neve añaden calidez, densidad y 'pegada' que lo hacen inconfundible. Es un clásico absoluto en grabación de batería, bajo, voces y bus principal.
Especificaciones Clave
Tipo de dispositivo
Compresor/Limitador analógico con transformadores
Tipo de compresor
Feed-forward VCA (con topología vintage)
Controles principales
Threshold, Ratio, Attack, Recovery (Release), Ganancia de salida
Ratio compresor
2:1 a 8:1 (típico) | Limitador: hasta 40:1
Circuito
Clase A/B con transformadores de entrada y salida Neve
Modo limitador
Switch que activa limitación rápida e independiente del compresor
Diseño original 1970s por Rupert Neve · Estándar en los más grandes estudios del mundo

## Slide 8
03 · NEVE 2264ALBB — Funcionamiento y Color Sonoro
Transformadores Neve
El 2264ALBB usa transformadores de entrada y salida diseñados por Neve. Estos añaden saturación armónica de 2º armónico, dando calidez, densidad baja y la 'magia' que no puede replicarse digitalmente.
Compresor + Limitador independiente
Cuenta con dos etapas: compresor suave (2:1 a 8:1) y un limitador rápido separado. Ambos pueden usarse juntos o por separado, ofreciendo máximo control dinámico.
Recovery (Release) Program-Dependent
El circuito de release responde al programa de audio, liberando la compresión de forma más musical según el contenido de la señal, sin artefactos audibles.
VU Meters
Los VU meters analógicos muestran tanto la ganancia de reducción (GR) como el nivel de salida. La lectura de VU refleja la percepción auditiva del nivel mejor que los medidores PPM digitales.
Threshold (Umbral)
Controla el nivel a partir del cual comienza la compresión. Al bajar el threshold con ratios bajos se logra compresión pegajosa y musical; con ratios altos, control dinámico agresivo.
Pegada y Cohesión de mezcla
Al pasarlo por el bus principal (Stereo Bus), el 2264ALBB aporta 'glue': hace que los elementos de la mezcla suenen más cohesionados y con peso sonoro, característico de las grandes producciones.
💡 Uso típico: Batería (snare, overhead), bajo eléctrico, voces, bus de mezcla, masterización con carácter analógico.

## Slide 9
04 · COMPARATIVA — Los 3 Procesadores
Característica
Distressor
Grace m801
Neve 2264ALBB
Tipo de dispositivo
Compresor multi-estilo
Preamplificador mic
Compresor/Limitador
Función principal
Controlar dinámica
Amplificar señal
Controlar dinámica
Color sonoro
Neutral a muy coloreado
Ultra transparente
Calidez analógica fuerte
Transformadores
No
No
Sí (entrada + salida)
Circuito
Analógico VCA híbrido
Clase A discreto
VCA Clase A/B Neve
Distorsión armónica
Seleccionable (2°/3°)
Mínima (<0.001%)
Natural por transformador
Uso principal
Voces, drums, bus
Grabación acústica
Drums, bus, mastering
Versatilidad
Muy alta
Alta (8 canales)
Media (su sonido define su uso)

## Slide 10
CONCLUSIÓN
Distressor
"El camaleón"
Cuando necesitas versatilidad total: desde compresión suave y transparente hasta saturación extrema. Ideal para cualquier fuente y cualquier estilo musical.
Grace m801
"El cristal"
Cuando la fidelidad es todo. Para grabar la fuente exactamente como suena, sin coloración. Esencial en acústica, clásica y cualquier grabación de referencia.
Neve 2264ALBB
"El carácter"
Cuando quieres sonido analógico inconfundible. El transformador Neve define una 'huella sonora' que se busca intencionalmente en rock, pop, jazz y masterización.
La elección del procesador correcto define el sonido de tu producción.